## Slide 1: Đồ Án TKLL

## Slide 2: Yêu cầu chung
Mô phỏng hệ thống nhà thông minh
Vi điều khiển trung tâm Arduino Uno
Mô phỏng trên môi trường Proteus
Lập trình không sử dụng vòng lặp
Không sử dụng câu lệnh Delay

## Slide 3: Cấu trúc chương trình
void setup(){
//Init functions
}
void loop(){
//TODO: DFA Functions call
delay(10)
}

## Slide 4: Hiện thực một hoặc nhiều Timer ảo
Đối với 1 timer sẽ có 2 tính năng sau:
  setTimer0(int duration)
  timer_flag0 sẽ bằng 1 khi hết thời gian
  timer_run() sẽ được gọi trong hàm loop
Tách thành module độc lập và include vào trong file main.c
  timer.h: Khai báo các interface
  timer.c: Hiện thực các interface

## Slide 5: Nhiệt độ - Độ Ẩm - LCD
Đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT11
Hiển thị giá trị trên màn hình LCD kí tự 16x2 mỗi 10 giây
Hiện thực hàm setTimer0(int duration), với tham số là thời gian đợi
Một biến timer0_flag sẽ bằng 1 khi hết thời gian.
Được sử dụng thư viện liên quan đến DHT11 và LCD
Chọn lựa thư viện Non blocking

## Slide 6: Nhiệt độ - Độ Ẩm - LCD
Cấu trúc chương trình như sau:
void init(){
setTimer0(10000)
}
void loop(){
if(timer_flag0 == 1){
DHT11_LCD_Func();
setTimer0(10000)
}
}

## Slide 7: Nút nhấn đơn – Đèn LED
Hiện thực chương trình đọc nút nhấn, chống rung 3 lần.
Đọc dữ liệu từ nút nhấn mỗi 10ms
Khi nhấn thả nút, đèn đang sáng thì tắt, đang tắt thì sáng
Khi nhấn đè, đèn thay đổi trạng thái mỗi 2 giây.